2024年度锡林郭勒盟隆源矿业

有限责任公司昭哈其尔铁矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

锡林郭勒盟隆源矿业有限责任公司

2023年12月

2024年度锡林郭勒盟隆源矿业有限责任公司昭哈其尔铁矿矿山地质环境保护与土地复垦计划

# 一、矿山基本情况

## 1、矿区位置

采矿许可证范围由4个坐标组成，矿区总面积3km2，开采标高1100～950m，矿证有效期为2021年8月12日至2023年12月31日。各拐点坐标详见表1-1。

表 1-1 矿区范围拐点坐标一览表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系（3°带） |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4824161.852 | 38501749.992 |
| 2 | 4824161.846 | 38504250.002 |
| 3 | 4822961.842 | 38504250.004 |
| 4 | 4822961.849 | 38501749.993 |
| 采矿证许可证面积3km2开采标高1100m～950m |

图1-1 交通位置图

## 2、采矿权设置情况

采矿许可证号：C1500002009092110036475

矿山名称：锡林郭勒盟隆源矿业有限责任公司昭哈其尔铁矿

采矿权人：锡林郭勒盟隆源矿业有限责任公司

开采矿种：铁矿

开采方式：地下开采

生产规模：15×104t/a

矿区面积：3m2

开采深度：1100～950m

有效期限：2021年8月12日至2023年12月31日

发证机关：锡林郭勒盟自然资源局

生产状态：停产

矿山保有储量：215.76×104t

矿山剩余服务年限：剩余服务年限12年

《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制及适用情况：根据2021年4月内蒙古亿诚地质矿产勘查开发有限责任公司编制的《锡林郭勒盟隆源矿业有限责任公司昭哈其尔铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本方案适用年限为1年，即2021年4月至2022年4月。

# 二、矿山开采现状

## 1、矿山开采历史沿革

原内蒙古自治区国土资源厅首次于2005年3月24日设立“内蒙古自治区苏尼特左旗昭哈其尔矿区铁矿普查”探矿权，探矿权人为苏尼特左旗隆源矿业有限责任公司，2005年9月完成普查工作后，进入探转采程序，2007年8月12日，原内蒙古自治区国土资源厅颁发了《采矿许可证》（证号C1500002009092110036475）。

## 2、矿山现状

根据现场调查和收集资料，昭哈其尔铁矿目前处于停产状态，现状条件下，矿山场地工程主要包括：已治理区、料堆、办公生活区。

2.1  已治理区：矿区内包含已治理区11处，总面积约125686m2；已进行土地复垦，治理后地形与周边地形自然衔接。

2.2  料堆：矿区内现有料堆4处，总面积约9270m2；堆量约为15450m3。

2.3  办公生活区：矿区内建有办公生活区1处，总影响面积为10778m2；建筑结构均为砖混结构平房。

## 实际生产能力：

2×104t/a。

## 本年度开采计划：

我矿山本年度没有开采计划。

## 5、征占地情况

无。

# 三、矿山土地损毁现状

矿山土地损毁（挖损、压占、塌陷）单元分布特征、面积、地类，现状开采利用情况，各单元稳定性分析，各单元本年度新增拟损毁土地分布、面积、地类等分析见表3-1。

表3-1 矿山土地损毁现状表

| 单元名称 | 面积 | 现状损毁地类（m2） | 现状开发利用情况 | 稳定性 | 2024年新增拟损毁面积 | 2024年新增拟损毁地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久征地 | 临时征地 |  |  |  |  |  |
| 已治理区1 | 0 | 0 | 天然牧草地 | 12906 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
|  |  |  | 工矿仓储用地 | 31647 |  |  |  | / | / |
| 已治理区2 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 611 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
| 已治理区3 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 967 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
| 已治理区4 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 1676 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
| 已治理区5 | 0 | 0 | 天然牧草地 | 6443 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
|  |  |  | 工矿仓储用地 | 20741 |  |  |  |  |  |
| 已治理区6 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 8219 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
| 已治理区7 | 0 | 0 | 天然牧草地 | 733 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
|  |  |  | 工矿仓储用地 | 522 |  |  |  |  |  |
| 已治理区8 | 0 | 0 | 天然牧草地 | 10987 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
| 已治理区9 | 0 | 0 | 天然牧草地 | 2678 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
| 已治理区10 | 0 | 0 | 天然牧草地 | 8172 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
|  |  |  | 工矿仓储用地 | 15668 |  |  |  |  |  |
| 已治理区11 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 3716 | 不再使用，已复垦 | / | 0 | / | / |
| 料堆1 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 2493 | 正在使用中 | / | 0 | / | / |
| 料堆2 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 1376 | 正在使用中 | / | 0 | / | / |
| 料堆3 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 1987 | 正在使用中 | / | 0 | / | / |
| 料堆4 | 0 | 0 | 工矿仓储用地 | 3414 | 正在使用中 | / | 0 | / | / |
| 办公生活区 | 0 | 0 | 天然牧草地 | 362 | 正在使用中 | / | 0 | / | / |
|  |  |  | 工矿仓储用地 | 10416 |  |  |  |  |  |

# 四、以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

## 1、矿山地质环境治理及土地复垦现状

1.1  治理标准

（1）网围栏

网围栏设计：用水泥柱和5道钢丝网片(网片及钢丝网片规格7×90×60型，高度1.05m，刺丝高度0.25m，水泥桩用12号铁丝将网片及刺丝固定在预留挂勾上)，每隔10m栽1根水泥柱，高1.80m。示意图见图5-1。

图4-1  网围栏示意图

（2）设置警示牌

严格执行国家工矿企业现行《矿山安全标志》（GB14161-2008）相关规定要求，进行制作和设置。

（3）回填（垫坡）

为了尽可能减少削坡对土地资源破坏，方案设计利用建筑物拆除废渣及废渣对部分边坡进行垫坡，使采坑边坡变缓，通过垫坡达到地形与周围地形过渡平顺，垫坡的具体施工方法是：先将大块径废渣铺在底部，从坡底开始垫坡，铺垫物粒径由下向上依次减小，垫坡废渣采用治理坑废渣，待垫坡快完成时采用采坑周边的废表土垫坡。

质量要求：垫坡后，坡面角原则上控制在18°左右。在垫坡用废渣不足的情况下，垫坡以连续高陡岩质边坡为主。要求垫坡后的地形尽量与周边地貌协调一致，尽可能保证后期覆土工程，杜绝因垫坡引发次生灾害。 垫坡工程量计算示意见图5-2。

图4-2垫坡工程示意图

垫坡工程量计算公式如下：

式中：L－垫坡长度；H－边坡高度；α－设计边坡角；β－实际边坡角。

（4）平整、整形

对场地利用推土机进行修高填低，整平。使用推土机、挖掘机等工程机械对治理区凹凸不平地带进行整形、平整，遇坚硬地方时，采用挖掘机、推土机相结合的方法。在施工过程中，应充分考虑土石方的调配，首先要将一些适合覆土用的相对优质土用于覆土，其次，力争填挖合理，缩短运距，尽可能减少工程量，降低施工费用。

整平后的场地最大限度的清除对地貌景观的影响，消除突兀感；同时，为使治理后效果美观，根据采坑及废渣土堆的具体情况，结合各治理区特点，整形、平整厚度结合实地而定，使场地符合植被恢复条件。

（5）翻耕

采用拖拉机59kw和三铧犁对复垦区进行翻松，以保证复垦后能正常播种。翻耕深度不小于0.15m。

（6）播撒草籽

①草种

选用旱生型植物，抗寒、抗旱、耐盐碱、耐土壤瘠薄，结合当地实际情况，本设计选用三种以上草籽混播，如羊草、披肩草、苜蓿等。

②植物配置和种植方式

植物配置：采用三种以上混；

种子：播前必须清选，清除杂质，提高种子质量及发芽率。每公顷播撒草籽50公斤。

播种方法：本设计选用撒播，草籽上面再覆盖土2～4cm。播后镇压1～2次，以利保墒，促进发芽。夏播一般不超过8月上旬。

③播种后的抚育管理措施

由于草种子幼芽弱小，如播种后遇雨或人畜践踏等原因使地表土层板结时无力突破穿出地表而枯死，所以要及时破除土表板结。

查苗补种，如干旱、板结或其它因素造成的缺苗现象要立即补种，保证基本苗数。在播种当年由于种植的牧草需要扎根，生长发育慢，要适时施肥浇水，以保证发芽率。

1.2  2022年度完成工程量及投入资金

完成工程量：见表4-1

表4-1 2022年完成工程量

| 治理区域 | 治理措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采坑 | 平整整形 | m3 | 9990 |
|  | 覆土 | m3 | 21803 |
|  | 播撒草籽 | hm2 | 6.6593 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 10 |
| 废石堆 | 覆土 | m3 | 13366 |
|  | 翻耕 | hm2 | 2.1571 |
|  | 播撒草籽 | hm2 | 6.6123 |
| 料堆 | 翻耕 | m2 | 1578 |
|  | 播撒草籽 | m2 | 1578 |
|  | 清运 | m2 | 9088 |
| 表土场 | 翻耕 | hm2 | 0.9474 |
|  | 播撒草籽 | hm2 | 0.9474 |

投入资金：78.5万元

1.3  2023年度完成工程量

完成工程量：

（1）已治理区：对已治理区1-11进行管护，管护面积约125686m2。

（2）料堆：对料堆1-4进行苫盖，苫盖面积约13167m2。

（3）办公生活区：旧房屋翻新并且粉刷。

投入资金：26.5万元

1.4  以往治理单元分布、范围及复垦地类见表4-2

表4-2 以往治理单元分布、范围及复垦地类表

| 治理区 | 坐标（2000国家大地坐标系3度带） | 复垦面积 | 复垦方向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y | （m2） |  |
| 已治理区1 | 1 | 4823951.71 | 38502197.36 | 4 | 4823585.59 | 38502159.89 | 44553 | 草地 |
|  | 2 | 4823791.99 | 38502306.09 | 5 | 4823834.99 | 38501998.33 |  |  |
|  | 3 | 4823651.32 | 38502274.76 |  |  |  |  |  |
| 已治理区2 | 1 | 4823583.87 | 38502543.28 | 3 | 4823605.42 | 38502600.60 | 611 | 草地 |
|  | 2 | 4823565.53 | 38502565.29 | 4 | 4823623.54 | 38502577.90 |  |  |
| 已治理区3 | 1 | 4823545.81 | 38502684.98 | 3 | 4823548.56 | 38502623.30 | 967 | 草地 |
|  | 2 | 4823517.38 | 38502663.88 | 4 | 4823577.22 | 38502646.23 |  |  |
| 已治理区4 | 1 | 4823486.78 | 38502711.29 | 3 | 4823489.68 | 38502799.99 | 1676 | 草地 |
|  | 2 | 4823461.75 | 38502760.22 | 4 | 4823532.13 | 38502789.04 |  |  |
| 已治理区5 | 1 | 4823462.18 | 38502759.57 | 6 | 4823351.61 | 38502550.27 | 27184 | 草地 |
|  | 2 | 4823482.13 | 38502821.34 | 7 | 4823492.41 | 38502638.50 |  |  |
|  | 3 | 4823389.90 | 38502799.83 | 8 | 4823457.99 | 38502696.70 |  |  |
|  | 4 | 4823209.56 | 38502700.45 | 9 | 4823478.28 | 38502727.55 |  |  |
|  | 5 | 4823253.99 | 38502580.30 |  |  |  |  |  |
| 已治理区6 | 1 | 4823322.60 | 38502839.12 | 4 | 4823427.41 | 38502910.74 | 8219 | 草地 |
|  | 2 | 4823276.02 | 38502917.73 | 5 | 4823375.59 | 38502825.15 |  |  |
|  | 3 | 4823347.64 | 38502958.49 |  |  |  |  |  |
| 已治理区7 | 1 | 4823283.00 | 38502870.57 | 3 | 4823299.89 | 38502794.29 | 1255 | 草地 |
|  | 2 | 4823251.56 | 38502829.23 | 4 | 4823319.11 | 38502830.97 |  |  |
| 已治理区8 | 1 | 4823708.63 | 38503218.16 | 3 | 4823891.16 | 38503295.74 | 10987 | 草地 |
|  | 2 | 4823794.38 | 38503355.36 | 4 | 4823812.35 | 38503159.35 |  |  |
| 已治理区9 | 1 | 4823476.32 | 38503103.79 | 3 | 4823470.04 | 38503209.08 | 2678 | 草地 |
|  | 2 | 4823434.41 | 38503148.32 | 4 | 4823535.52 | 38503159.84 |  |  |
| 已治理区10 | 1 | 4823256.48 | 38503012.59 | 7 | 4823232.44 | 38503336.83 | 23840 | 草地 |
|  | 2 | 4823061.55 | 38502893.04 | 8 | 4823256.48 | 38503355.02 |  |  |
|  | 3 | 4823019.96 | 38502958.66 | 9 | 4823330.55 | 38503291.99 |  |  |
|  | 4 | 4823064.80 | 38503015.84 | 10 | 4823377.33 | 38503310.84 |  |  |
|  | 5 | 4823181.76 | 38503103.56 | 11 | 4823405.92 | 38503280.30 |  |  |
|  | 6 | 4823287.02 | 38503265.35 |  |  |  |  |  |
| 已治理区11 | 1 | 4823354.21 | 38503406.72 | 3 | 4823323.03 | 38503307.35 | 3716 | 草地 |
|  | 2 | 4823243.87 | 38503368.34 | 4 | 4823365.51 | 38503367.66 |  |  |

## 2、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

不需要进行监测

## 3、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

3.1  近期工程计划完成情况分析及质量评述

近期各单元都已按治理标准进行治理，完成情况良好。

3.2  以往基金计提及使用情况

表4-1 基金使用情况表

| 年度 | 计提金额（万元） | 使用金额（万元） | 基金余额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 33 | 32.2 | 0.8 |
| 2023 | 33 | 26.5 | 7.3 |
| 累计： | 66 | 48.7 | 8.1 |

3.3  上一年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成情况

已治理区：对已治理区1-11进行管护，管护面积约125686m2。

料堆：对料堆1-4进行苫盖，苫盖面积约13167m2。

办公生活区：旧房屋翻新并且粉刷。

## 4、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

未进行地质环境治理、土地复垦验收及还地。

# 五、《方案》治理工作部署

1、地质环境恢复治理工程阶段实施计划

方案规划规划年限为1年（2021年4月至2022年4月），具体实施计划如下：

1.1  露天采坑

（1）拉设网围栏

（2）设置警示牌

对采坑周边置警示牌10块。

（3）回填垫坡

利用就近废石堆所存废石对采坑进行回填垫坡，回填垫坡方量为146544m3。

1.2  废石堆

对废石堆所存废石进行清运，清运量146544m3。

1.3  料堆

对区内5处料堆进行清理销售，清运面积12172m2，清运量约22919m3（矿山自行销售）。

2、土地复垦工程阶段实施计划

方案规划规划年限为1年（2021年4月至2022年4月），具体实施计划如下：

2.1  露天采坑

（1）平整整形

对回填、垫坡后的露天采坑66593m2进行平整整形，本次平整面积约33300m2，约占采坑面积的50%，平整厚度0.3m，平整方量约9990m3。

（2）覆土

本次设计利用表土场所存表土对平整整形后的采坑进行覆土，覆土量约21803m3。覆土厚度0.3m。

（3）播撒草籽

对覆土后的采坑播撒草籽，播撒草籽面积66593m2。

2.2  废石堆

（1）翻耕

对全部清理后的废石堆进行翻耕，翻耕面积为66123m2。

（2）播撒草籽

对翻耕、整形后的场地播撒草籽，播撒草籽面积66123m2。

2.3  料堆

（1）翻耕

对清理后的场地进行翻耕，翻耕面积12172m2。

（2）播撒草籽

对翻耕后的场地播撒草籽，播撒草籽面积12172m2。

2.4  表土场

（1）翻耕

对清理后的场地进行翻耕，翻耕面积9474m2。

（2）播撒草籽

对翻耕后的场地播撒草籽，播撒草籽面积9474m2。

综上年度地质灾害治理及土地复垦治理见表5-1、5-2。

表5-1  年度地质灾害治理工程量汇总表

| 年限 | 防治分区 | 防治工程 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.4～2022.4 | 露天采坑 | 拉设网围栏 | m | 2366 |
|  |  | 设置警示牌 | 个 | 10 |
|  |  | 拉运回填 | m3 | 146544 |
|  | 废石堆 | 清运、运距0.5～1km | m3 | 132847 |
|  |  | 清运、运距0.1～0.5km | m3 | 13697 |
|  | 料堆 | 清运 | m3 | 22919（矿方自行销售） |

表5-2  年度土地复垦治理工程量汇总表

| 年限 | 防治分区 | 防治工程 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.4～2022.4 | 露天采坑 | 平整整形 | m3 | 9990 |
|  |  | 覆土 | m3 | 21803 |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 66593 |
|  | 废石堆 | 翻耕 | m2 | 66123 |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 66123 |
|  | 表土场 | 翻耕 | m2 | 9474 |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 9474 |
|  | 料堆 | 翻耕 | m2 | 12172 |
|  |  | 播撒草籽 | m2 | 12172 |

# 六、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

## 1、矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

1.1  本年度矿山地质环境治理工程内容：

矿山2024年度应完成的工作有：更换标识标牌，对已治理区1-11进行管护，见表6-1

表6-1  2024年度应完成的工作区域坐标

| 治理区 | 坐标（2000国家大地坐标系3度带） | 面积 |
| --- | --- | --- |
|  | 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y | （m2） |
| 已治理区1 | 1 | 4823951.71 | 38502197.36 | 4 | 4823585.59 | 38502159.89 | 44553 |
|  | 2 | 4823791.99 | 38502306.09 | 5 | 4823834.99 | 38501998.33 |  |
|  | 3 | 4823651.32 | 38502274.76 |  |  |  |  |
| 已治理区2 | 1 | 4823583.87 | 38502543.28 | 3 | 4823605.42 | 38502600.60 | 611 |
|  | 2 | 4823565.53 | 38502565.29 | 4 | 4823623.54 | 38502577.90 |  |
| 已治理区3 | 1 | 4823545.81 | 38502684.98 | 3 | 4823548.56 | 38502623.30 | 967 |
|  | 2 | 4823517.38 | 38502663.88 | 4 | 4823577.22 | 38502646.23 |  |
| 已治理区4 | 1 | 4823486.78 | 38502711.29 | 3 | 4823489.68 | 38502799.99 | 1676 |
|  | 2 | 4823461.75 | 38502760.22 | 4 | 4823532.13 | 38502789.04 |  |
| 已治理区5 | 1 | 4823462.18 | 38502759.57 | 6 | 4823351.61 | 38502550.27 | 27184 |
|  | 2 | 4823482.13 | 38502821.34 | 7 | 4823492.41 | 38502638.50 |  |
|  | 3 | 4823389.90 | 38502799.83 | 8 | 4823457.99 | 38502696.70 |  |
|  | 4 | 4823209.56 | 38502700.45 | 9 | 4823478.28 | 38502727.55 |  |
|  | 5 | 4823253.99 | 38502580.30 |  |  |  |  |
| 已治理区6 | 1 | 4823322.60 | 38502839.12 | 4 | 4823427.41 | 38502910.74 | 8219 |
|  | 2 | 4823276.02 | 38502917.73 | 5 | 4823375.59 | 38502825.15 |  |
|  | 3 | 4823347.64 | 38502958.49 |  |  |  |  |
| 已治理区7 | 1 | 4823283.00 | 38502870.57 | 3 | 4823299.89 | 38502794.29 | 1255 |
|  | 2 | 4823251.56 | 38502829.23 | 4 | 4823319.11 | 38502830.97 |  |
| 已治理区8 | 1 | 4823708.63 | 38503218.16 | 3 | 4823891.16 | 38503295.74 | 10987 |
|  | 2 | 4823794.38 | 38503355.36 | 4 | 4823812.35 | 38503159.35 |  |
| 已治理区9 | 1 | 4823476.32 | 38503103.79 | 3 | 4823470.04 | 38503209.08 | 2678 |
|  | 2 | 4823434.41 | 38503148.32 | 4 | 4823535.52 | 38503159.84 |  |
| 已治理区10 | 1 | 4823256.48 | 38503012.59 | 7 | 4823232.44 | 38503336.83 | 23840 |
|  | 2 | 4823061.55 | 38502893.04 | 8 | 4823256.48 | 38503355.02 |  |
|  | 3 | 4823019.96 | 38502958.66 | 9 | 4823330.55 | 38503291.99 |  |
|  | 4 | 4823064.80 | 38503015.84 | 10 | 4823377.33 | 38503310.84 |  |
|  | 5 | 4823181.76 | 38503103.56 | 11 | 4823405.92 | 38503280.30 |  |
|  | 6 | 4823287.02 | 38503265.35 |  |  |  |  |
| 已治理区11 | 1 | 4823354.21 | 38503406.72 | 3 | 4823323.03 | 38503307.35 | 3716 |
|  | 2 | 4823243.87 | 38503368.34 | 4 | 4823365.51 | 38503367.66 |  |

1.2  以往治理工程管护计划

对复垦后的已治理区1-11进行管护。

1.3  拟验收及还地计划

无

## 2、矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

无监测计划

## 3、经费投入和基金缴存、提取计划

表6-2 2024年度经费估算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） | （元） |
| 1 | 已治理区管护 | / | / | 21000 | 21000 |
| 2 | 更换标识标牌 | 个 | 10 | 260 | 2600 |
| 合计 | / | / | / | / | 23600 |

2024年基金预计缴存2.36万元，预计提取2.36万元。

## 4、治理工程实施方式与时间安排

4.1  实施方式

矿山严格按照《开发利用方案》进行开采，需治理单元的治理标准、治理手段、矿山地质环境监测方法、土地复垦管护均依《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求进行。

4.2  时间安排

2024年6-7月

完成对已治理区1-11进行管护，更换标识标牌10个

## 5、组织机构及保障措施

5.1  组织保障

要成立矿山地质环境保护与治理科室，有专人负责此项工作，做到治理工作有人管、有人抓。并按方案制定的年度计算具体实施、完成各阶段的治理任务。接受自然资源管理部门监督、检查，确保矿山地质环境恢复治理工作有新的成效。

5.2  技术保障

建立施工质量管理机构，负责施工阶段的现场质量监管。在实施恢复治理工程过程中严格执行有关规范、设计。施工单位建立相应的专项质量检查员，从源头保证施工质量。

施工单位的质量管理组要建立严格的质量检查制度，选择有责任心的工地质量检查员深入施工现场，及时检查施工质量，填报质量日志，负责向施工单位质量管理组报告现场质量情况，并与监理工程师协同作好现场质量监管。

施工单位要根据现场质检员的日报，汇总质量周报及月报。

监理工程师全面代表业主（出资各方）对工程的全过程进行质量监理，严格执行监理工作条例，全面建立工程质量监督制度，并向工程项目质量监管组提交月报，最终代表监理单位编写项目工程监理报告。

项目质量监管组根据工程情况，定期或不定期地深入工地进行督查，遇有重要质量问题，要亲临现场及时处理。

5.3  资金保障

公司高度重视矿山地质环境治理与土地复垦工作，按该方案制定的矿地地质环境治理与土地复垦工作进行部署，把估算的治理费用按有关规定存入银行，签订三方监管协议，并由银行进行保管，确保各项治理工作能落实到位。

（1）资金来源：本项目复垦资金全部由矿山企业出资，按本方案确定的资金数额，在矿山地质环境治理与土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。以确保资金落到实处。

（2）资金计提：按照当年的治理及复垦计划、提取土地复垦资金费用。

（3）费用存储：根据治理复垦安排表确定的提取金额，向财务部门申请计提资金，满足复垦要求。

（4）费用使用：财务部对资金使用预算进行审核。

5.4  监管保障

本项目的实施，必须是具有土地复垦资质的单位和人民政府及市、旗(县)自然资源局共同组织实施，建立专职机构，由专职人员具体管理负责制，制定详细的设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉地接受财政、监察、自然资源管理等部门的监督和检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成项目区土地复垦办公室，专门负责项目区土地复垦工程的实施。

参与项目勘察、设计、施工及管理的单位，必须具备国家规定的资质条件，取得相应的资质证书、项目质量管理必须严格按照有关规范、规程执行，做到责任明确，奖罚分明，施工所需的材料须经质检部门验收合格方可使用；工程竣工后，应及时报请财政及自然资源行政主管部门组织专家验收。

附表

| 2024年度全盟“18+3”露天矿山治理计划台账 |
| --- |
| 序号 | 矿山名称 | 治理任务 | 分布计划 | 完成时限 | 监管部门 | 计划投资（万元） | 计划治理面积 （平方公里） | 备注 |
| 1 | 锡林郭勒盟隆源矿业有限责任公司昭哈其尔铁矿 | 更换标识标牌 | 更换标示牌10个 | 2024年6月 | 苏尼特左旗自然资源局 | 0.26 | / |  |
|  |  | 已治理区管护 | 管护措施为浇水、补种 | 2024年10月 | 苏尼特左旗自然资源局 | 2.1 | 0.1257 |  |